## Slide 1: AĞ TEMELLERİ DERSİ (10. HAFTA)
AMAÇ
Ağ terminolojilerini öğrenebilmek.
ARAŞTIRMA
Ağ bağlantısı hakkında bilgi toplayınız.

## Slide 2: AĞ TERMİNOLOJİLERİ
Genel olarak ağ segmentlerine bağlanmamızı sağlayan cihazların tümüdür. İki türdür;
Son kullanıcı cihazlar: Bilgisayarlar, tarayıcılar, yazıcılar ve kullanıcıya direkt hizmet verebilen cihazlar son kullanıcı cihazları olarak adlandırılırlar.
Ağ cihazlar: Son kullanıcı cihazlarının tamamının birbirleriyle haberleşmesini sağlayan cihazların tamamına ağ cihazlar denilir.

## Slide 3
Ağ cihazları aşağıdaki gibidir;
Tekrarlayıcılar
Çoklayıcılar
Köprüler
Anahtarlamalı çoklayıcılar
Yönlendiriciler
Güvenlik duvarı
Erişim noktası
NIC
Modem

## Slide 4
  Tekrarlayıcılar (Repeater)
Sinyali kuvvetlendirmeye yararlar. Tekrarlayıcılar iletişim sırasında analog veya dijital sinyal seviyelerini düzelterek sinyallerin kaybolmasını veya bozulmasını engellerler.
OSI’nin 1. katmanında çalıştığı için verinin içeriğine bakmaz

## Slide 5
  Çoklayıcılar (Hub)
Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır.
En basit ağ elemanıdır.
Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar.

## Slide 6
  Köprüler (Bridges)
Ağ içerisindeki verilerin temel sinyaller halinde iletilmesini sağlarlar. Köprüler aynı protokolü kullanan iki veya daha fazla bağımsız ağı birbirine bağlamak için kullanılan ağ cihazlarıdır.

## Slide 8
  Anahtarlamalı çoklayıcılar (Switch)
Anahtarlama cihazları da hub gibi kendisine bağlı bilgisayarlara yol sunar. Ancak hub cihazlarından farklı olarak anahtarlamalı olarak yol sunarlar.

## Slide 9
  Yönlendiriciler
Temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN-LAN ya da LAN-WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.

## Slide 10
  Güvenlik duvarı
Özel ağlar ile İnternet arasında her iki yönde de istenmeyen trafiği önlemek amacı ile kullanılan ağ cihazlarıdır.
Genel olarak iki türlü firewall yapısından bahsedebiliriz; veri trafiğini engelleyen türler ve veri trafiğine izin veren türler. Bazı firewall tiplerinde veri akışının engellenmesi esas iken bazılarında da veri trafiğini düzenlemek ve sınırlamak önem kazanır.

## Slide 11
  Erişim noktası (Access Point)
Erişim noktası cihazları kablolu bir ağa kablosuz erişim yapılmasını sağlayan cihazlardır.
Kablosuz ağ sinyallerinin güçlendirilerek kablosuz ağın etkin olduğu mesafenin artırılması amacıyla da kullanılabilir

## Slide 12
  NIC ( Ağ arabirim kartı)
Bilgisayarın bir ağa bağlanmasını sağlayan donanımdır. Genel olarak verilerin elektriksel sinyallere veya elektriksel sinyallerin verilere dönüştürülmesini sağlarlar.

## Slide 13
  Modem
Bilgisayarın telefon hatları ile bağlantısını sağlayarak bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlayan cihazlardır.
Bilgisayardan aldıkları digital verileri analog sinyallere dönüştürerek telefon hatlarına aktarılmasını sağlarlar.

## Slide 14: TEŞEKKÜRLER