## Slide 1: JEL ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans Dersi
Yunus Emre ARVAS
Ders Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. Levent MERCAN
15.05.2016

## Slide 2: İZOELEKTRİK ODAKLAMA (isoelectric focusing)

## Slide 3
Bu teknikte göç yönünde değişen pH’sı olan kararlı pH eğimli bir ortamda göçe bağlı olarak proteinler gibi amfoterik bileşikler ayrılırlar. Protein, izoelektrik noktasının eşit olduğu pH’a kadar jel üzerinde hareket eder. Bu pH’ta net yük sıfır olur ve göç sonlanır. İzoelektrik odaklamada (IEF) bir proteinin izoelektrik noktası çok dar bir pH aralığında bulunduğundan protein bölgeleri çok keskindir ve çünkü protein difüzyonu, proteinin izoelektrik noktasına (pI) eşit olan pH’a kadar yük kazanarak devam eder ve sonlanır.

## Slide 4
Daha sonra elektroforetik güçler nedeniyle bir miktar geriye doğru göçer. Bu teknikle proteinler, izoelektrik nokta pH’larına, dolayısıyla da yüklerine göre çok duyarlı şekilde ayrıştırılabilirler. İzoelektrik nokta değerlerinde 0,02 pH’lık fark olan protein molekülleri bile ayrı bantlar şeklinde gözlenebilirler. İzoelektrik odaklama tekniklerinin avantajı protein karışımlarını ayırma yetenekleriyle sınırlıdır.

## Slide 5
Elektroforezde yürütme aşamasından sonraki işlemler de büyük titizlik gerektirir. Fiksatör olarak alkol sıklıkla kullanılır. Serum protein boyamasında amido black (naftol blue black), bromofenol blue, brilliant blue G ve R, nigrosin, ponceau S kullanılabilir. İzoenzim boyamalarında nitrotetrazolyum blue kullanılırken, lipoproteinler için oil red veya sudan black gibi bir lipid boyası kullanılır.

## Slide 6
IEF’da kullanılan taşıyıcı amfolitler genellikle yüksek konsantrasyonlarda olduğundan yüksek voltajlı (2000 V’a kadar) bir güç kaynağı gereklidir. İşlem sırasında elektroforetik ortam soğuk tutulmalıdır (jelin yapısı yüksek voltaj uygulandığından sıcaklık ile değişir

## Slide 7
Bu yöntemin uygulanışı kabaca şöyledir:
Amfoterik elektrolitler içeren jelin (agaroz ya da poliakrilamid) hazırlanması,
Jele elektrik alan uygulandığında elektrolitlerin bir pH eğilimi oluşturacak şekilde jelde hareketi,
Protein çözeltisinin jele eklenmesi ve jelin tekrar elektrik alana maruz bırakılması,
Ayrılmış proteinlerin görüntülenmesi için boyanması.

## Slide 10
Bir karışımdaki farklı protein molekülleri farklı pHI
değerlerine sahip olacağından bunların IEF uygulamasıyla ayrılmaları mümkün olur.
İki Boyutlu Elektroforez:
SDS-PAGE ile proteinlerin ayrımının molekül boyutuna göre
yapılmasına karşılık, IEF ile ayırım yüke dayanır.
Bu iki yöntemin bileşimi olan iki boyutlu (2D) elektroforez,
kompleks protein karışımlarının ayrışımında önemli
ilerlemelere yol açmıştır.

## Slide 11
İki farklı şekilde uygulanabilir;
Ya önce IEF, daha sonra SDS-PAGE yapılır ya da “ISODALT”
adı verilen sistem yardımıyla her ikiside aynı
zamanda gerçekleştirilir.
En yaygın olarak kullanılan O’Farrell sisteminde birinci
boyutta iyonik olmayan deterjanlar ve üre varlığında,
denatüre koşullarda çubuk jelde IEF gerçekleştirilir.

## Slide 12
İkinci boyutta ise çubuk jel SDS-PAGE jeli üzerine uygulanır.
Ayırım sonunda jel boyandığında tek bir jelde en az 1000 farklı proteinin görüntüsü elde edilebilmektedir.

## Slide 16: A TYPICAL ISOELECTRIC FOCUSING GEL

## Slide 18
TEŞEKKÜR EDERİM