## Slide 1: MASS (Kütle) spektroskopisi
by Yunus Emre Arvas

## Slide 2: S P E K T R O S K O P İ
Dalga boyu
Frekans
Elektromagnetik ışımanın belli bir alanında, örneğin farklı dalga boylarında verdiği etkileşimlerle ilgilenen alana Spektroskopi denir.

## Slide 3
S P E K T R O S K O P İ

## Slide 4
Spektroskopi sürekli gelişmekte olan bir daldır. Hem var olan tekniklerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, hem de yeni yöntemlerin önerilmesi bu alanı şimdiye dek hep canlı tutmuştur.
Günümüzde spektroskopi kavramı içine pek çok teknik girmesine rağmen başlangıçta sadece optik spektroskopi olarak gelişmiştir.
S P E K T R O S K O P İ

## Slide 5
Spektroskopinin başlangıcı,
17. yy. da Newton’un güneş ışığının çeşitli renklerden oluştuğunu gösteren meşhur prizma deneyidir.
19. yüzyılın başında görünmeyen elektromanyetik ışımanın (IR ve UV) varlığının anlaşılması ile Newton spektrumu genişlemiştir.
Newton 1666
Herschel: Infrared 1800
Ritter: UV 1801
Fraunhofer 1814
Bunsen ve Kırchhoff 1859
Rayleigh 1871
Hallwachs 1887 ve Einstein 1905
Rydberg 1890
Röntgen 1895
J. J. Thomson 1897
Aston 1912
J. Franck ve G. Hertz 1914
Raman ve Smekal 1928
Townes ve Basov 1954
Maiman 1960
Turner, Terenin ve Siegbahn 1962
Herzberg 1971
Bloembergen ve Shawlow 1981
S P E K T R O S K O P İ

## Slide 6
Gözlemlenen spektral çizgilerin, incelenen maddelerin karakteristiği olduğu görülmüş, ancak uzun süre bunların pek çoğunun ne ifade ettiği anlaşılamamıştır.
Bohr atom teorisi ile 1885 yılında Balmer tarafından gözlemlenen hidrojen atomu spektrumları anlam kazanmıştır. Bu gelişme, kuantum mekaniğinin ve spektroskopinin gelişimini ivmelendirmiştir.
Bu sayede atomların, moleküllerin ve sonrasında da katıların spektrumları alınmış ve açıklanabilmiştir.
Günümüzde spektroskopi, farklı teknik , farklı madde durumu ve kullanılan spektral aralık ya da parçacık türüne göre alt dallara ayrılmaktadır.
S P E K T R O S K O P İ

## Slide 7
Günümüzde UV özellikle çevre biliminde ve IR de iletişim alanında çok kullanılan spektral bölgelerdir.
19. Yüzyılın ilk yarısında geliştirilen spektrometreler ile pek çok gaz maddenin spektral çizgileri gözlemlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Daha sonra geliştirilen kırınım ağlı spektrometreler aracılığı ile spektroskopide çok büyük ilerlemeler sağlanmıştır.
S P E K T R O S K O P İ

## Slide 8
Kütle spektrometresi, molekülleri kütle/yük oranlarına göre ayıran analitik cihazlardır. Kütle spektrometresinin boy ölçülemez hassaslığı, tayin sınırının düşüklüğü, oldukça hızlı analize imkan tanıması ve uygulama alanındaki çeşitlilikten dolayı analitik metodlar arasında önemli bir yeri vardır. Özellikle biyolojik materyallerin yapılarının aydınlatılmasında çok kullanılan yöntemlerden biridir. Proteom, metabolom, ilaç çalışmaları gibi son gelişmelerin çoğu kütle spektrometresi ile çalışılarak önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
Kütle Spektroskopisi

## Slide 9
Kütle spektrometresinin kimyasal analizlerde ilk kullanımları, 1940’lı yıllarda, petrokimya endüstrisindeki hidrokarbon karışımlarının kantitatif analizleriyle başlamıştır. Önceleri az sayıda hidrokarbon içeren karışımların analizi, fraksiyonlu damıtma sonrası ayrılan bileşenlerin kırma indislerinin ölçülmesiyle yapılıyordu. Böyle bir analizin tamamlanması en az 200 saat gerektiriyordu. Benzer bir analiz kütle spektrometresiyle ise birkaç saatte gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, ticari kütle spektrometrelerinin hızla gelişip yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Kütle Spektroskopisi

## Slide 10
1950’li yılların başında kütle spektrometreleri, kimyacılar tarafından organik maddelerin teşhisinde ve yapı tayininde kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra nükleer manyetik rezonans ve geliştirilmiş infrared spektrometreleri ile birleştirilmesi sonucu organik kimyacılar için hem madde tanımada hem de moleküllerin yapılarının aydınlatılmasında kütle spektrometrisi yaygın yöntemleden biri olmuştur. Kütle spektrometrelerinin bu şekilde uygulaması günümüzde de çok yaygındır
Kütle Spektroskopisi

## Slide 11
Kütle spektrometresinin amino asitler ve peptitler üzerinde ilk kullanımları ise 1950’li yılların sonlarında gerçekleşmiştir. Örneğin; Carl-Ove Andersson metil esterlerinin ana iyon parçalarının aydınlatılması üzerine çalışmıştır.
1980’li yıllara gelindiğinde, kütle spektrometrelerinin moleküler uygulamaları, biyokimyacı ve biyologların sık sık karşılaştıkları uçucu olmayan ve termal olarak kararsız maddeleri iyonlaştırmak için geliştirilen yöntemler sayesinde önemli ölçüde değişime uğramıştır. 1990’dan beri bu yeni iyonlaştırma yöntemlerinin kullanımı çok fazla artış göstermiştir
Kütle spektrometrisi en hızlı gelişimini son 20 yılda kaydetmiştir. Bu gelişmeler teknolojik olarak yeni özelliklerin cihazlara kazandırılmasıyla sağlanmıştır. Bunların başında, atmosferik basınç kaynaklarının gelişimi, analizörlerin hassasiyetinin artması ve cihazların birbirleriyle kombine edilmesi gelmektedir.
Kütle Spektroskopisi

## Slide 12
Günümüzde kütle spektrometreleri polipeptitlerin, proteinlerin ve diğer yüksek molekül kütleli biyopolimerlerin yapılarının aydınlatılmasında kullanılmaktadır. 2002 yılında John Fenn, Elektro-sprey iyonlaştırma metodu ile kütle spektrometresinde biyomoleküllerin analizi çalışmasıyla Nobel ödülü almıştır.
Kütle Spektroskopisi

## Slide 13
Kütle spektrometresi, manyetik veya elektriksel alanda hareket eden iyonik yapıları kütle/yük oranlarına göre ayıran spektroskopik bir cihazdır. Modern kütle spektroskopisi, yüksek kütle dağılımı ve doğru analize imkan tanır.
Kütle Spektrometresi ve Bileşenleri

## Slide 14
1. İyonlaştırıcı
MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization; Matriks Destekli Lazer Desorpsiyon-İyonizasyonu)
ESI (Electro-Spray Ionization; Elektro-Sprey İyonizasyonu, İyon Sprey, Nano Sprey, Sonik Sprey)
2. Kütle analizörü
TOF (Time Of Flight; Uçuş Zamanlı Analizör)
Quadrapole (Kuadrapol; Dörtlü Kutup)
Ion Trap (İyon Tuzağı)
3. Detektör
4. Veri (spektrum)
Kütle Spektrometresi Cihazının Ana Parçaları

## Slide 15
MS cihazının çalışma prensibi;
1) Örneklerden iyonların elde edilmesi,
2) Farklı kütlelerdeki iyonların birbirinden ayrılması,
3) Kütle spektrumu şeklinde verilerin biriktirilmesi.
Kütle Spektrometresi Cihazının Ana Parçaları

## Slide 16
ESI, protein ve peptit karışımlarını iyonlaştırmak için sıkça kullanılan bir iyonlaştırma sistemidir. Kütle spektrometresi ile atmosferik basınç arasında doğrudan bir ara yüzey sağlar. Bu yöntem HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi), sıvı kromatografisi (LC), kapiler elektroforez gibi ayırma teknikleri ile kolaylıkla birleştirilebilir. Fakat ESI daha zengin bir MS/MS spektrumu için çok daha çeşitli iyonlar sağlar.
Numune Giriş Sistemi ve İyonlaştırıcı Sistem

## Slide 17
Kütle analizörünün işlevi, aynı fotonların dalga boylarına göre ayrılmasına benzer şekilde, yüklü molekülleri kütle/yük oranlarına göre ayırmaktır. Kütle spektrometreleri, kütle analizörünün yapısına bağlı olarak sınıflara ayrılabilirler.
Kütle Analizörü

## Slide 18
TOF analizörü birincil olarak, elektrik alandaki hızlarına göre uçuş tüpünde ayrılmış olan iyonları ayırır. uçuş tüpü denilen yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğundaki bir tüp boyunca uçarlar. Hepsi aynı ilk enerjiye sahip olmasına rağmen hafif olan moleküller daha hızlı; ağır olan moleküller daha yavaş hareket ederler. Dedektöre ulaşma zamanlarına göre de kütleler tespit edilir.
Uçuş Zamanlı Analizör TOF (Time of Flight)

## Slide 19
Kuadrapol, trajektörlerin kararlılığını elektrik alanda kullanarak iyonların m/z oranlarına göre ayrılmasını sağlayan cihazdır. Çubuklara yüksek voltaj ve radyo frekansı uygulanır. Kuadrapol gerçek bir kütle-yük ayıracıdır. Önemli olan iyonların analizörü geçme süresi ve ardı sıra gelen kütlelerin arasındaki zaman farkının doğru saptanmasıdır. Uygulanan her voltaja karşılık sadece belli bir kütle/yük oranına sahip molekül uçuşunu tamamlayabilir; diğerleri çubuklara çarpar, alandan saparve uçuşunu tamamlayamaz.
Kuadrapol

## Slide 20
İyon tuzağı, değişken elektrik alan oluşturarak iyonları tutmaya yarar. Bu cihaz radyo frekansı ile kuadrapol alan oluşturarak iyonları iki ya da üç boyutta hapseder.
Tuzağa gelen iyonlar belirli bir yörüngeye sahiptir. Kütle/yük oranına bağlı olarak, bu yörünge tuzakta iyonlar daha az veya daha fazla boşluk işgal ederler. Yeterli iyon biriktiğinde, halka elektrota uygulanan radyo frekans genişliği değiştirilerek, iyonların seçimli olarak şekilde gösterildiği gibi tuzaktan fırlatılması sağlanır. Yeşil renkli iyonlar uygulanan voltaja karşılık gelen kütle/yük oranına sahiptir.
Iyon Tuzağı

## Slide 21
Optik sistemlerde bulunmayıp kütle spektrometrelerinde bulunan karakteristik özellik, sinyal işleme ve gösterge kısımları hariç, cihazın diğer bütün bileşenlerinde sağlanmış ileri vakum (10-4–10-8 torr) sistemidir. Yüksek vakuma olan gereksinim, yüklü parçacıklar ve elektronların atmosfer bileşenleriyle etkileşip yok olması probleminden kaynaklanır.
Yüklü moleküller, dedektöre çarptığında sinyal oluştururlar. Sinyaller belirlenip ileri aşamalar için veriyi bilgisayara aktarır.
Dedektör

## Slide 22
Dedektörde okunan sinyaller, görsel bilgiye spektrum şeklinde dönüştürülür. Spektrum incelenerek ise veriler geliştirilir. Herhangi bir yorum yapılmadan önce, mevcut bilgi kütüphanesinden, eldeki spektrumun herhangi bir bileşiğe ait olup olmadığı kontrol edilmelidir.
3 ana veri tabanı bulunmaktadır
1- 163,000 bileşiğin 190,000 spektrumunu içeren NIST/EPA/NIH spektral kütle bilgi kaynağıdır.
2- The Wiley Registry of Mass Spectral Data adındaki 380,000 spektrumun bulunduğu yaklaşık 200,000 bileşiğin verilerini içeren bilgi koleksiyonu
3- Eight-Peak Index of Mass Spectraadındaki ve Mass Spectrometry Data Centre adındaki 65,000 bileşiğin 81,000 spektrumunu içeren bilgi tabanıdır.
Veri

## Slide 23
Kütle Spektrometresi kullanım alanları genel olarak şu şekilde sıralanabilir;
Maddelerin elementel bileşimlerinin belirlenmesi,
İnorganik, organik ve biyolojik moleküllerin yapılarının aydınlatılması,
Karışımların kalitatif ve kantitatif analizleri,
Katı yüzeylerin yapılarının ve bileşimlerinin açığa kavuşturulması,
Bir numunedeki atomların izotopik oranlarının bulunması.
Kütle Spektrometresinin Kullanım Alanları

## Slide 24
Organik ve biyokimyasal moleküllerin yapılarının aydınlatılması,
Peptitlerin, proteinlerin ve oligonükleotitlerin mol kütlelerinin tayin edilmesi,
İnce tabaka ve kağıt kromatografide ayrılan bileşiklerin tanınması,
Polipeptit ve protein numunelerinde amino asit dizilişinin tayini,
Kromatografi ve kapiler elektroforez ile ayrılan türlerin belirlenmesi ve teşhisi,
Zararlı ilaçların ve bu zararlı ilaçların metabolitlerinin kan, idrar ve tükürükte belirlenmesi
Kütle Spektrometresinin Kullanım Alanları

## Slide 25
Ameliyat sırasında hastanın nefesindeki gazların izlenmesi,
Arkeolojik numunelerin yaşlarının belirlenmesi,
Yarış atları ve olimpik atletlerde doping kontrolü,
Aerosol oluşturan partiküllerin analizi,
Yiyeceklerde pestisit kalıntılarının tayini,
Su kaynaklarında uçucu organik maddelerin izlenmesi şeklindedir.
Kütle Spektrometresinin Kullanım Alanları

## Slide 26
Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 27
Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 28: Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 29
Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 30
Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 31
Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 32
Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 33
Mass Spektroskopisi üzerinde Yapılan çalımalar

## Slide 34
Bu tez çalışması temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda nano sıvı kromatografisinin gösterdiği dezavantajları ortadan kaldırarak daha güvenilir sonuçlar verebilen standart protein sığır serum albumin kullanılarak ultrabasınçlı sıvı kromatografik yöntem geliştirilmesi ve valide edilmesi planlanmıştır. Geliştirilen ve valide edilen bu yöntem kullanılarak Caco2 kolon kanseri hücrelerinde bulunan protein ve peptitlerin nitel ve yarı nicel analizleri yapılmıştır.
CACO-2 kolon kanseri hücrelerinde ultra performanslı sıvı kromatografisi-kütle spektroskopisi bazlı proteomik çalışmalar

## Slide 35
Tez çalışmasının ikinci kısmında bitkisel temelli hemostatik ajanın CaCo2 kolon kanseri hücreleri üzerindeki çoğalmayı durdurucu etkileri geliştirilen ultra basınçlı sıvı kromatografisi ile birlikte kuadrupol uçuş zamanlı kütle spektroskopisi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar Maxquant programı ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda tez çalışmasının amaçları içinde yer alan bitkisel temelli hemostatik ajanın CaCo2 kolon kanseri hücreleri üzerinde hangi yolakları etkilediği ve hangi önemli kanser hedefleri üzerinde hücre proliferasyonu etki gösterdiği, bu etkiye karşı hücrenin hangi savunma yolaklarını kullandığı ve bu ajana karşı nasıl direnç geliştirdiği proteomik açıdan incelenmiştir. Çalışmalarda bitkisel temelli hemostatik ajan kullanılması ile bir çok proteinin azalarak ve çoğalarak etkilendiği ve miktarının değiştiği saptanmıştır.
CACO-2 kolon kanseri hücrelerinde ultra performanslı sıvı kromatografisi-kütle spektroskopisi bazlı proteomik çalışmalar

## Slide 36
TEŞEKKÜRLER